RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE FACES USANDO INFORMAÇÃO DE TEXTURA E DE GEOMETRIA 3D

João Ascenso, João Valentim, Fernando Pereira

Instituto Superior Técnico - Instituto das Telecomunicações

Av. Rovisco Pais 1049-001 Lisboa

Sumário

Este artigo descreve um sistema automático de reconhecimento facial baseado em informação de geometria facial como complemento a um sistema mais convencional baseado na informação de textura. Os métodos desenvolvidos e implementados são compatíveis com a informação de animação facial definida na norma MPEG-4, o que significa que qualquer fluxo binário obedecendo a esta norma, está em condições de ser processado para reconhecimento pelo sistema aqui implementado. Assim, desenvolveram-se e implementaram-se métodos para reconhecimento facial baseados nos parâmetros que definem a geometria tridimensional do modelo facial, os pontos de controlo FDP (Facial Definition Parameters); este métodos podem ser usados mesmo na ausência de informação de textura (apenas a informação de geometria 3D é recebida). No entanto, para que a animação seja mais real, a norma MPEG-4 permite também que a informação de geometria 3D possa ser opcionalmente complementada com o envio de uma textura, podendo neste caso usar-se técnicas mais convencionais (baseadas em textura) para se efectuar o reconhecimento.

# INTRODUÇÃO

O reconhecimento de faces humanas é usado por todos nós na nossa rotina diária. Quer seja para identificar pessoas com quem nos cruzamos ou para saber qual o seu estado de espírito nesse momento, o reconhecimento é fundamental. De facto, se o ser humano não tivesse a capacidade de reconhecer expressões faciais tais como alegria, ira ou surpresa, o relacionamento social seria bem mais difícil. A capacidade de reconhecimento começa muito cedo, já que crianças com poucos meses de vida já reconhecem as pessoas que lhes são mais chegadas. Ao longo dos anos, essa capacidade é desenvolvida pelo cérebro humano, culminando na espantosa ferramenta de reconhecimento que quase todos os seres humanos adultos possuem. Mesmo que passem muitos anos ou a face apresente alterações significativas, tais como a presença de óculos, barba ou um corte de cabelo diferente, o reconhecimento acontece normalmente, sem grandes dificuldades. Num sistema automático de reconhecimento de faces devem ter-se em conta alguns dos aspectos psicofísicos mais importantes da visão humana. Para além da face, todo o corpo é observado para se chegar a um reconhecimento efectivo, pois a estatura e a forma do corpo de uma pessoa são também factores importantes nesse processo. Além disso, sabe-se que a visão humana se centra primeiramente nas formas e contornos e só depois noutros tipos de informação. Para além das características corporais de cada indivíduo, outras características podem ser usadas na identificação de uma pessoa, tais como o contexto onde a pessoa (ou face) se insere ou o estilo de roupa que veste.

Mas qual é o objectivo de um sistema automático de reconhecimento de faces humanas? Dado um sinal de vídeo ou uma fotografia de uma face, o sistema deve ser capaz de comparar a face de entrada com as faces armazenadas numa base de dados para determinar se a pessoa em causa faz parte da base de dados. Apesar de ser um problema conceptualmente simples, a resolução automática deste problema é bastante complexa, sendo um tema bastante estudado nos últimos anos, nomeadamente à medida que se torna mais fácil a aquisição e armazenamento de informação visual. A complexidade deste problema está essencialmente associada à dificuldade em representar uma face de modo a abstrair as características que a diferenciam de outras faces, já que as faces apresentam poucas diferenças substanciais entre elas (todas as faces têm boca, olhos e nariz) e uma mesma face pode variar muito em pequenos intervalos de tempo, por exemplo para diferentes expressões. Sendo assim, um sistema automático de reconhecimento deve concentrar-se nos aspectos mais relevantes e característicos de uma face, tais como os olhos, nariz ou boca, ao passo que a testa e o queixo têm normalmente pouca informação útil. Sem dúvida que o elemento facial mais importante são os olhos que, muitas vezes, mesmo isolados, permitem reconhecer uma face. O inverso também se aplica, ou seja, uma face com os olhos ocultos torna-se difícil de identificar. Exemplo disso é a utilização de mascarilhas ao longo dos tempos para esconder a identidade de quem as usava.

A cada vez maior necessidade de sistemas robustos de identificação pessoal tem vindo a aumentar o interesse em métodos de reconhecimento baseados em características biométricas que são características fisiológicas que identificam unicamente um ser humano. Os sistemas biométricos actualmente investigados baseiam-se essencialmente em impressões digitais, voz, assinaturas pessoais, pupilas e faces.

Entre as inúmeras aplicações para as quais a identificação facial tem grande utilidade, são de realçar as seguintes:

- Identificação de fraudes de identidade – Algumas fraudes acontecem quando alguém assume uma identidade falsa para disso tirar benefícios. Como exemplo podem-se citar fraudes em cartas de condução, imigração ilegal, bilhetes de identidade, passaportes, registos de voto, etc.

- Segurança de sistemas de informação – Tradicionalmente a segurança de computadores, redes e bases de dados é garantida através de uma palavra chave (password) que permite o acesso aos utilizadores acreditados. Este sistema não é muito eficaz pois a password pode ser esquecida ou descoberta. Deste modo, a utilização da face oferece uma boa alternativa pois identifica univocamente o utilizador e, ao contrário do método tradicional, não pode ser esquecida nem necessita de ser constantemente alterada. A utilização da face como elemento de identificação neste tipo de sistemas tem aplicação na segurança de computadores e bases de dados, encriptação de ficheiros, registos médicos, segurança de redes de computadores, etc.

- Cumprimento da lei e vigilância – O reconhecimento facial neste tipo de sistemas é muito útil pois permite às forças de segurança realizar operações complexas de vigilância e controlo de um modo mais simples e automatizado. São exemplos disso a vigilância com câmaras de vídeo para controlo de entradas, sistemas de procura de suspeitos a partir de retratos robot, segurança de prisões, etc. O controlo do terrorismo já beneficia do uso desta tecnologia, nomeadamente nos aeroportos internacionais.

- Cartões inteligentes – A informação facial pode ser codificada em cartões para, possivelmente em conjunto com outro código, garantir a segurança dos dados do seu detentor. Como exemplo destacam-se os cartões multibanco e cartões destinados à autenticação pessoal para entrada em zonas reservadas ou em veículos.

# INTRODUÇÃO AO PROBLEMA DO RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE FACES

Um sistema de reconhecimento automático de faces é formado por três blocos fundamentais: detecção e localização da face, extracção de características faciais e reconhecimento da face. A Figura 1 mostra como estão interligados estes blocos.

Figura 1 – Esquema de blocos básico de um sistema de reconhecimento de faces.

O primeiro bloco deste sistema visa a detecção e localização da face numa imagem ou sequência de imagens. A face a ser reconhecida está integrada no ambiente que a rodeia, que pode ser mais ou menos complexo. Para levar a cabo a identificação, a face necessita de ser isolada da restante imagem para se poderem aplicar sobre ela os passos seguintes. Alguns sistemas não distinguem a fase de extracção, que pode estar integrada quer na fase de detecção quer fase de reconhecimento.

# Detecção e Localização da Face incluindo Extracção de Características Faciais

O problema de detectar uma face e as suas principais características consiste em localizar os olhos, nariz, boca e contornos da face, bem como outros elementos faciais (por exemplo, as sobrancelhas). Embora a maioria dos esforços para a detecção das características faciais sejam motivados pela necessidade de normalizar a face antes da fase de reconhecimento, alguns métodos usam estas características para fazer o seguimento da face ou para fazer a sua detecção em imagens mais críticas, por exemplo com partes da face obstruídas por outros objectos. Existem muitos métodos para detectar e localizar uma face numa imagem. Alguns baseiam-se em técnicas de modelos de templates deformáveis das características da face ([3],[4],[5]). Wait et al. [6] descreve um método em que uma curva contínua (snake) se adapta aos contornos da face a partir de uma posição inicial. Pentland et al. [2] aplicam a técnica de análise em componentes principais para detectar a presença e localização de faces numa imagem. Lee et al. [7] usa a informação sobre a cor da pele e Wang et al. [8] além de fazer uso da cor da pele também faz uso do movimento característico da face numa sequência de vídeo.

# Reconhecimento da Face

A última etapa de todo o processo de reconhecimento é o reconhecimento propriamente dito. Os primeiros passos na investigação sobre o reconhecimento de faces humanas dados por Kanade [1] já têm mais de duas décadas, mas este assunto tem merecido bastante interesse nos últimos anos devido à sua utilidade nas mais variadas aplicações referidas anteriormente. A maior parte dos sistemas de reconhecimento de faces trabalha com imagens em que a face está numa posição frontal ou quase frontal e quase todos eles usam a mesma técnica que consiste em fazer uma comparação com faces conhecidas, armazenadas numa base de dados. Esta comparação é feita usando uma medida da semelhança entre as faces no espaço usado para representar as faces. A face correspondente ao modelo que apresenta a menor distância é a identificada como a face a reconhecer desde que essa distância seja inferior a um certo limiar; caso contrário a face não é reconhecida. Há três abordagens principais para a representação das faces conhecidas na base de dados (Figura 2):

Figura 2 – Principais abordagens existentes para o reconhecimento de faces.

- A abordagem geométrica que usa a configuração espacial das características faciais para representar a face. As técnicas baseadas em características geométricas [9] utilizam a dimensão e a distância entre os elementos constituintes da face (olhos, sobrancelhas, nariz, boca, etc.) ou quaisquer outros pontos para fazer a identificação da face. A configuração espacial dos elementos faciais é traduzida por um vector que contém medidas dos elementos faciais tais como distâncias, ângulos e curvaturas.

- A abordagem baseada na textura da imagem que usa informação inerente aos pixels que constituem a imagem da face. Este tipo de abordagem usa a imagem da face como um todo para o processo de reconhecimento ou seja as faces são representadas através de imagens ou através de características não geométricas obtidas a partir da imagem da face. Alguns destes métodos baseiam-se na correlação de templates deformáveis [9], outros baseiam-se no uso de funções de Gabor para se efectuar o reconhecimento ([10],[11],[12]). A técnica de análise em componentes principais é um dos métodos mais utilizados ([17],[2]).

- Os métodos baseados em informação 3D, que podem utilizar qualquer uma das abordagens anteriores. Nestes métodos coloca-se contudo a possibilidade da introdução de mais uma dimensão: a profundidade. O objectivo da introdução de mais uma dimensão consiste em desenvolver um sistema que funcione em condições mais flexíveis, tanto a nível de rotação e translação como ao nível da iluminação. Os primeiros estudos consideram a generalização da técnica da análise em componentes principais através do uso de várias imagens faciais em diferentes poses ([13],[14]) ou imagens faciais tridimensionais ([15],[16]).

# RECONHECIMENTO DE FACES UTILIZANDO INFORMAÇÃO DE TEXTURA

Apresenta-se aqui o método de análise em componentes principais conhecido por eigenfaces desenvolvido por Turk e Pentland [2]. Este método é um dos mais utilizados em sistemas de reconhecimento facial. Para além disso, a fase de reconhecimento é realizada de uma forma simples e computacionalmente rápida.

O objectivo da técnica de Análise em Componentes Principais (Principal Components Analysis - PCA) é a obtenção de um espaço, definido por vectores ortonormados uk, que possa representar as faces de modo eficiente e que tenha uma dimensão mais reduzida do que o espaço de imagens. Os vectores de base deste novo espaço não são correlacionados e maximizam a variância existente entre as faces de treino utilizadas para construir o espaço.

Como o espaço de imagens é altamente redundante para descrever faces já que cada pixel das faces está correlacionado com os pixels vizinhos e todas as faces apresentam semelhanças evidentes, constrói-se a matriz de covariância a partir de um conjunto de imagens de faces A:

C = AAT      (1)

Os vectores de base deste espaço são os valores próprios de C sendo o novo espaço de faces definido pelos vectores próprios ui de C, ou seja, as eigenfaces (Figura 3).

ui = Avi      (2)

Na prática, um número M’ menor de faces de treino é suficiente para obter as eigenfaces. Os valores próprios (i da matriz C são uma medida da importância dos vectores próprios por eles representados. Por outras palavras, os vectores próprios com valores próprios associados de menor valor podem ser desprezados pois são os que discriminam menos as diferenças existentes entre o conjunto de faces de treino. Normalmente os vectores próprios estão ordenados por ordem decrescente dos seus valores próprios e os últimos podem ser desprezados. Existe um valor M’ a partir do qual todos os valores próprios são praticamente iguais:

(M’ = (M’+1 = (M’+2 = ... = (M  ,  1<M’<M     (3)

podendo os vectores próprios associados a estes valores próprios ser desprezados e passando a dimensão do espaço de faces a ser M’.

Figura 3 – Primeiras eigenfaces de um espaço de faces.

Posteriormente vai-se codificar cada face de treino usando as eigenfaces de modo a obter-se uma representação das faces num espaço com uma dimensão mais reduzida. Uma face vectorizada (i é projectada no espaço de faces U resultando no vector (i através da operação

(iT = (iTU     (4)

A matriz U é a matriz cujas colunas são as M’ primeiras eigenfaces e (i é um vector com os pesos resultantes da contribuição de cada eigenface na face (i, ou seja, (i é a representação da imagem (i no novo espaço de faces. Os pesos (k podem ser calculados individualmente através da equação

(k = ukT.((i – () = ukT.(i  , k = 1, ..., M’     (5)

onde uk representa a k-ésima eigenface. Deste modo, uma face no espaço de faces é representada por um vector com M’ componentes.

Tendo-se analisado como se gera a base do espaço de faces e como se representa uma face nesse espaço, pode-se passar à fase de reconhecimento. Cada face conhecida é transformada no espaço de faces e o vector resultante é guardado em memória numa base de dados. Quando uma face desconhecida ( é apresentada ao sistema, este projecta-a no espaço de faces e calcula a distância entre esta face e todas as outras faces da base de dados. A face é identificada como pertencente ao indivíduo para o qual as faces em comparação apresentem uma menor distância. A distância entre duas faces no espaço de faces é a distância entre dois vectores e foi calculada utilizando a distância Euclidiana:

(k = || ( - (k ||2     (6)

O método aqui apresentado baseia-se apenas em informação de textura e será posteriormente comparado com métodos usando informação de geometria 3D.

# RECONHECIMENTO DE FACES UTILIZANDO INFORMAÇÃO DE GEOMETRIA FACIAL 3D

A norma MPEG-4, recentemente finalizada, adoptou um modelo de dados baseado na composição da cena audiovisual por vários objectos (tipicamente com valor semântico), permitindo assim a integração numa mesma cena audiovisual de conteúdos com origem natural e sintética. Sendo as faces humanas um dos casos mais relevantes de objectos sintéticos, a norma MPEG-4 especifica métodos para a representação e animação sintética de faces humanas tridimensionais. A norma MPEG-4 não normaliza um modelo facial 3D específico, considerando que é mais adequada uma solução independente do modelo utilizado (Figura 4).

Figura 4 – Modelo Facial IST [22].

Perante este facto, o grupo MPEG-4 especificou um conjunto de regras de adaptação, animação e descodificação de forma a que o receptor com a informação recebida possa reproduzir com realismo a sequência de animação enviada pelo emissor. Assim, a norma especifica três tipos de dados faciais:

- Facial Animation Parameters (FAP) – Parâmetros de animação facial que têm como objectivo a animação de qualquer modelo facial 3D existente no receptor através da animação de certos pontos de controlo independentemente ou em grupo.

- Facial Definition Parameters (FDP) – Parâmetros de definição usados para configurar a geometria 3D do modelo facial do receptor para uma face particular ou mesmo substituí-lo por um modelo especificado pelo emissor. Os FDP são normalmente transmitidos uma vez por sessão e se forem recebidos pelo receptor devem transformar uma face genérica numa face particular, estabelecendo a sua forma e em opção a sua textura devidamente mapeada,

- Facial Interpolation Transform (FIT) – Método que visa definir um conjunto de regras que permitem ao receptor interpolar FAP a partir de outros FAP recebidos e desta forma comprimir ainda mais a informação enviada.

De seguida descrevem-se dois métodos de reconhecimento automático baseados em pontos de controlo FDP (geometria 3D), desenvolvidos e propostos como alternativa ou complemento aos métodos mais convencionais baseados em textura, nomeadamente ao método de Análise em Componentes Principais. Contudo qualquer desses métodos necessita da normalização prévia dos pontos de controlo FDP.

Normalização dos pontos de controlo FDP

A norma MPEG-4 não especifica o modo como o terminal MPEG-4 compõe ou mostra a cena mas apenas a sintaxe que descreve as relações espaciais e temporais dos objectos presentes. Esta especificação é adequada para a composição de uma cena audiovisual num terminal MPEG-4 e possibilita ao utilizador interagir com os objectos que compõem a cena. No entanto para se efectuar o reconhecimento é necessário que a informação utilizada seja independente do emissor e da cena onde o objecto se encontra, justificando a introdução de um módulo de normalização dos pontos de controlo FDP. O módulo de pré-processamento ou normalização das imagens também tem como função compensar algumas variações não intrínsecas à face que podem existir entre duas imagens da mesma face: neste caso processam-se os dados da geometria 3D de forma a que sejam o mais independentes possíveis da escala, posição e rotação da imagem da face. Os passos que se efectuam para a normalização das faces são os seguintes:

Compensação de translações no plano XY: Calcular o ponto médio entre os olhos e mover todos os pontos do modelo de forma a que ali se situe a origem das coordenadas.

Normalização da escala: Calcular a distância entre os olhos e escalar todos os pontos do modelo de forma que esta distância seja igual a 1.

Compensação de rotações: Calcular o ângulo da linha que une os olhos e a horizontal e realizar uma rotação 2D de todos os pontos do modelo de maneira que os olhos estejam à mesma altura. Se de pretender efectuar uma rotação de ( graus, as novas posições dos pontos calculam-se pela seguinte fórmula:

(7)

(8)

onde a posição anterior à rotação é (px,py) e a posição posterior (p’x , p’y).

Método 1) Reconhecimento utilizando a posição dos pontos de controlo FDP

O primeiro algoritmo desenvolvido para se efectuar o reconhecimento de faces a partir dos pontos de controlo FDP utiliza a informação da posição dos pontos no espaço (x,y,z). A ideia consiste em utilizar a posição relativa dos pontos normalizados em cada face a reconhecer e em cada face presente na base de dados. Cada conjunto de n pontos de controlo FDP é um vector característico e é um ponto que se encontra num espaço n-dimensional. Supondo que se tem um conjunto de vectores que correspondem a uma série de imagens faciais de treino “conhecidas” pretende-se classificar um vector x “desconhecido”, face de teste. Uma das formas é encontrar o vector mais próximo no espaço n-dimensional e identificar a pessoa correspondente a esse vector, ou seja existe um k que para todo o i:

(9)

e assim o vector desconhecido x é classificado como pertencendo à face k.

Este algoritmo aplica-se para todas as imagens de treino, identificando a imagem de teste com aquela que possui o menor valor do erro quadrático médio. O método inclui coeficientes de ponderação para que alguns pontos, devido à sua maior importância, possam influenciar mais o processo de comparação e desta forma melhorar a taxa de reconhecimento deste algoritmo. Concluiu-se após várias experiências que os pontos mais relevantes para a tarefa de reconhecimento facial são os pontos que correspondem aos olhos, ao nariz e à boca e que por isso devem possuir um coeficiente de ponderação elevado. Os pontos que correspondem às orelhas e à testa geralmente têm um erro elevado, entre faces da mesma pessoa, possuindo assim coeficientes de ponderação mais baixos.

Método 2) Reconhecimento utilizando a distância entre pontos de controlo FDP

Este algoritmo utiliza as posições dos pontos de controlo para calcular um conjunto de distâncias a partir do qual se efectua o reconhecimento. Este algoritmo possui duas fases distintas: a definição do conjunto de características e correspondentes distâncias e o algoritmo de reconhecimento propriamente dito.

A definição do conjunto de características resume-se à escolha de um conjunto adequado de distâncias calculadas a partir de um conjunto de pontos. Estes pontos de controlo devem variar pouco para imagens de faces da mesma pessoa, de forma a que os erros associados à extracção de características sejam o mais baixos possível e não afectem significativamente a fase de reconhecimento propriamente dita. O conjunto de características escolhido envolve 24 distâncias (Figura 5).

Figura 5 - Distâncias utilizadas no reconhecimento.

Este conjunto de características foi definido após várias experiências visando escolher distâncias significativas para o reconhecimento (e.g. distância entre o olho direito e esquerdo, altura e largura dos olhos, do nariz, da boca, etc.). Além disso as distâncias são calculadas a partir de pontos, em princípio, fáceis de estimar e que não sejam muito sensíveis a variações de expressão e de pose. O método aqui proposto consiste em para cada par de pontos de controlo FDP que definem uma distância, (p1,p2):

- Calcular o vector diferença entre os vectores distância na face de teste e na face de treino:

(10)

- Acumular o módulo do quadrado do vector distância:

(11)

Este processo aplica-se a todas as faces do conjunto de teste, escolhendo-se a imagem de treino cujo erro em relação à imagem de teste seja menor.

# RESULTADOS

Esta secção apresenta os resultados do reconhecimento de faces utilizando pontos FDP, comparando-os com o desempenho do sistema de reconhecimento utilizando eigenfaces. O reconhecimento através de pontos de controlo FDP utiliza os 2 métodos descritos anteriormente, nomeadamente:

- Método 1: Reconhecimento utilizando a posição dos pontos de controlo FDP.

- Método 2: Reconhecimento utilizando a distância entre os pontos de controlo FDP.

Os métodos de reconhecimento implementados neste trabalho foram desenvolvidos para serem utilizados com imagens que obedecem a condições pré-determinadas. As condições ideais para as imagens são: vista frontal, expressão neutra, iluminação frontal e fundo uniforme. Por outro lado, para testar a resistência dos vários métodos perante dificuldades como variações de expressão e de iluminação e rotações da face é desejável ter imagens nestas condições. No seu conjunto, as bases de dados utilizadas neste trabalho possuem imagens de acordo com os requisitos anteriores, ou seja, existem imagens com expressão neutra mas também existem imagens que apresentam as variações referidas. Para testar os métodos implementados, foram utilizadas 4 bases de dados: Berna – Base de dados da Universidade de Berna [18], Stirling – Base de dados da Universidade de Stirling [19], Yale – Base de dados da Universidade de Yale [20] e MIT – Base de dados do MIT [21]. Para testar o desempenho do sistema de reconhecimento com os vários métodos implementados, foram utilizadas as bases de dados anteriores. De cada base de dados foi escolhido um conjunto de imagens de treino e um conjunto de imagens de teste:

- O conjunto de treino foi utilizado para gerar as eigenfaces (no caso de se utilizar PCA) e para criar a base de dados de imagens codificadas.

- O conjunto de teste tem a finalidade de testar o desempenho do sistema (faces a reconhecer).

Os resultados encontram-se resumidos na Tabela 1.

Desempenho do sistema de reconhecimento utilizando eigenfaces

A Tabela 1 mostra que a técnica de eigenfaces aplicada ao reconhecimento de faces conduz a resultados bastante bons. A taxa de reconhecimento obtida para o reconhecimento de faces de frente, com ligeiras variações de expressão e de pose, está sempre acima dos 84%. Se os conjuntos de treino e de teste contiverem faces bem comportadas, isto é, faces em posição neutra ou com expressões muito ligeiras, os resultados são muito bons, tal como acontece na base de dados Stirling (100%) e Berna (92,3%). Na Figura 6 apresentam-se exemplos de reconhecimento correctos e errados utilizando eigenfaces.

Figura 6 - Exemplos de reconhecimentos correctos e errados usando eigenfaces.

Um factor importante que importa reter é a influência que a dimensão da base de dados tem no desempenho do sistema de reconhecimento.

| Base de Dados | Conjunto de treino | Conjunto de teste | Eigenfaces | Pontos de controlo FDP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Método 1 | Método 2 |
| Stirling | 24 faces com expressão (2 por pessoa) | 12 faces com expressão (1 por pessoa) | 12/12 (100%) | 8/12 (66,7%) | 10/12 (83,3%) |
| MIT | 32 faces neutras (2 por pessoa) | 16 faces neutras (1 por pessoa) | 14/16 (87,5%) | 12/16 (75%) | 11/16 (68,8%) |
| Berna | 26 faces com expressão e pose (1 por pessoa) | 26 faces com expressão e pose (1 por pessoa) | 24/26 (92,3%) | 15/26 (57,7%) | 15/26 (57,7%) |
| Berna | 52 faces com expressão e pose (2 por pessoa) | 52 faces com expressão e pose (2 por pessoa) | 44/52 (84,6%) | 27/52 (51,9%) | 28/52 (53,8%) |
| Yale | 15 faces neutras com variação de iluminação (1 por pessoa) | 15 faces neutras com variação de iluminação (1 por pessoa) | 4/15 (24,7%) | 12/15 (80%) | 10/15 (66,7%) |

Tabela 1 – Taxas de reconhecimento obtidas para os vários métodos utilizados.

A partir da análise da Tabela 1 para a base de dados de Berna, nota-se que a taxa de reconhecimento tem tendência para diminuir com o aumento do número de indivíduos presentes na base de dados, já que o número de pessoas a distinguir é maior o que dificulta o processo de identificação. Outro factor que também se analisou foi a evolução da taxa de reconhecimento em função do número de eigenfaces. A partir do Figura 7 pode-se observar que a taxa de reconhecimento aumenta rapidamente, alcançando o seu valor mais elevado com um número reduzido de eigenfaces e que a partir desse valor a taxa se mantém estável (para a base de dados de Berna). As eigenfaces resultam da aplicação da análise de componentes principais, logo a maior parte da informação sobre as faces concentra-se nas primeiras eigenfaces. Esta propriedade pode ser aproveitada num sistema de reconhecimento que só utilize as primeiras componentes, oferecendo um bom compromisso entre resultados e velocidade pois os vectores que definem as faces de teste e de treino têm uma dimensão reduzida facilitando a sua comparação e armazenamento.

Figura 7 – Taxa de reconhecimento em função do número de eigenfaces utilizadas.

Desempenho do sistema utilizando pontos de controlo FDP

Na Tabela 1 verifica-se que a taxa de reconhecimento é mais alta quando se utiliza a textura da face (método PCA) do que quando se utilizam as características geométricas. A diferença de resultados entre estes dois tipos de métodos é mais acentuada quando as faces apresentam variações de expressão e pose (base de dados Berna), devido à grande variação que a posição dos pontos FDP sofre relativamente à face neutra. Para faces frontais e próximas da posição neutra (bases de dados Stirling e MIT), os resultados são interessantes dada a simplicidade dos algoritmos utilizados, podendo estes ser utilizados quando não se dispõe da textura da face. Naturalmente, os métodos baseados em pontos de controlo FDP apresentam um menor desempenho, já que a informação que possuem para efectuar o reconhecimento é menor. No entanto, estes métodos não pretendem substituir os métodos que utilizam a textura da face quando esta está disponível, mas sim complementá-los em certas condições. O método 1 (que compara as posições dos pontos de controlo FDP) apresenta melhores resultados quando se utilizam faces na posição neutra.

Figura 8 – Exemplos de reconhecimentos correctos e  errados usando geometria 3D.

Por outro lado, o método 2 (que compara as distâncias entre pontos de controlo FDP) resulta melhor em bases de dados cujas faces têm variações de expressão e pose. Nestas condições, as posições de alguns pontos são bastante alteradas relativamente à face neutra, enquanto que as distâncias consideradas entre os pontos variam menos.

A vantagem da utilização de pontos FDP mesmo que esteja disponível a textura revela-se quando existem grandes variações de iluminação, como é o caso da base de dados Yale, em que existem imagens da mesma pessoa com condições de iluminação bastante distintas (ver Figura 8). Aqui, a utilização do método das eigenfaces aplicado à textura da face apresenta resultados muito maus devido à sensibilidade deste método às variações de iluminação. Isto acontece porque as variações de iluminação provocam alterações muito profundas nas imagens que predominam sobre as variações entre faces diferentes. Com iluminação variável e estando as faces em posição neutra, os pontos de controlo FDP mantêm-se relativamente inalterados nos conjuntos de treino e de teste, conduzindo a melhores resultados no processo de reconhecimento.

# CONCLUSÕES

Neste trabalho foi estudado o reconhecimento automático de faces usando a informação facial disponibilizada pela norma MPEG-4. Segundo esta norma, o fluxo recebido pelo receptor no início da comunicação para configurar o modelo da face pode consistir somente em pontos de controlo FDP ou em pontos de controlo e textura. Assim ter-se-á:

- Textura e pontos de controlo FDP – Se tanto a textura como os pontos de controlo FDP forem recebidos no início da comunicação, pode-se escolher qualquer um dos métodos de reconhecimento: baseado na textura ou na geometria. No caso da iluminação ser uniforme, o receptor deve escolher a textura para efectuar o reconhecimento. Se a iluminação for fraca ou lateral, de forma a que o reconhecimento por textura possa apresentar um mau resultado, podem-se usar os pontos FDP para efectuar o reconhecimento.

- Só pontos de controlo FDP – Quando só se recebem os pontos de controlo, o receptor vai animar um modelo especificado pelo emissor. O reconhecimento tem ser feito utilizando um dos dois métodos propostos que utilizam a informação fornecida pelos pontos de controlo FDP, já que não se possui informação acerca da textura.

Numa aplicação de animação facial usando a norma MPEG-4 pode-se fazer o reconhecimento consoante as regras anteriormente enunciadas. Suponha-se que o receptor tem um sistema de reconhecimento de faces destinado a reconhecer quem é o emissor. Este sistema pode ter como finalidade reconhecer o emissor dizendo simplesmente quem é ou, em alternativa, escolher o modelo que vai ser animado pelo receptor de modo a que seja o mais parecido possível (de preferência igual) com a face que está do lado do emissor. Em aplicações como o quiosque multimédia, este último caso não é demasiado crítico devido à taxa de reconhecimento poder ser relativamente baixa pois o reconhecimento perfeito não é essencial (“é suficiente que seja alguém com certas características faciais”). Para uma aplicação videotelefónica onde o reconhecimento é essencial, as taxas de reconhecimento não são por enquanto satisfatórias.

# REFERÊNCIAS

T. Kanade, “Picture processing by computer complex and recognition of human faces”, Technical report, Kyoto University, Dept. of Information Science, 1973.

M.Turk; A. Pentland, “Eigenfaces for recognition”, Journal of Cognitive Neuroscience, Vol. 3, No. 1, 1991.

V. Govindaraju, S.N. Srihari, D.B. Sher, “A computacional model for face location”, Proc. 3rd Int. Conf. on Computer Vision, pp.718-721, 1990.

A.L. Yuille, D.S. Cohen, P. Hallinam, “Feature extraction from faces using deformable templates”, International Journal of Computer Vision, Vol.8, pp.104-109, 1992.

T.Sakai, M.Nagao, S.Fujibayashi, “Line extraction and pattern recognition in a photograph”, Pattern Recognition, Vol.1, pp.233-248, 1969.

# J. Waite, W. Welsh, “Head boundary location using snakes”, British Telecom Technology Journal, Vol. 8, No. 3, Julho 1990.

# C. H. Lee, J. S. Kim, K. H. Park, “Automatic face location in a complex background using motion and color information”, Pattern Recognition, Vol. 29, No. 11, 1996, pp. 1877-1889.

# H. Wang, S. Chang, “A highly efficient system for automatic face region detection in MPEG video”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Vol. 7, No. 4, Agosto 1997, pp. 615-625.

# R. Brunelli, T. Poggio, “Face recognition: features versus templates”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 15, No. 10, Outubro 1993, pp. 1042-1052.

# N. Petkov, P. Kruizinga and T. Lourens, “Orientation competition in cortical filters - an application to face recognition”, Computing Science in The Netherlands, Novembro 1993, Utrecht (Stichting Mathematisch Centrum: Amsterdam) pp.285-296.

# Rolf P. Würtz, “Object recognition robust under translations, deformations and changes in the background”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Inteligence, Vol. 19, No. 7, Julho 1997, pp 769-779.

# L. Wiskott, J. Fellous, N. Kruger, C. von der Malsburg, “Face recognition by elastic bunch graph matching”, Institut fur Neuroinformatik, Internal Report 96-08.

# B. Moghaddam, A. Pentland, “Probabilistic visual learning for object representation”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Inteligence, Vol. 19, No. 7, Julho 1997, pp 696-710.

# B. Moghaddam, A. Pentland, T. Starner, “View based and modular eigenspaces for face recognition”, IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1994.

# J. Atick, P. Griffin, A. Redlich, “The vocabulary of shape: principal shapes for probing perception and neural response”, http://venezia.rockefeller.edu/group/papers/full/nature/nature.html.

# Joseph J. Atick, Paul A. Griffin, A. Norman Redlich, “Statistical approach to shape and shading: reconstruction of 3D face surfaces from single 2D images”, Neural Computation, Vol. 8, 1996.

J. Fernando, L. Jordão, L. Correia, “Reconhecimento facial”, Trabalho Final de Curso, ISR/IT, Outubro 1996.

ftp://iamftp.unibe.ch/pub/Images/FaceImages

http://pics.psych.stir.ac.uk

http://giskard.eng.yale.edu/yalefaces.html

ftp://whitechapel.media.mit.edu/pub/images

# Gabriel Abrantes, “Análise e síntese de faces humanas usando faces tridimensionais”, Tese de Mestrado, Lisboa, 1998.